- POZDRAV

Na tomto jednoduchém příkladě vám vysvětlíme základy programování v prostředí Visual Basic.

V okně aplikace se střídavě na přání bude objevovat nápis AHOJ.

Po stisku tlačítka Schovej se nápis Ahoj schová, po stisku tlačítka Ukaz se nápis objeví.

### Prvky na formuláři (Ahoj/ahoj0.frm)

Nejprve vytvoříme aplikaci ve které bude na formuláři pouze prvek Ahoj.

Postup: V okně Toolbox vyberte prvek typu Label, který je určen pro zobrazování textu, a označte myší jeho umístění v okně Form1.

Prvky i okna mají své vlastnosti. U prvku typu Label to jsou např. výška, šířka, font (typ písma), atd. Text, který tento prvek zobrazuje, je ukryt ve vlastnosti Caption. Změňte hodnotu vlastnosti Caption z Label1 na Ahoj v okně Properties.

Po spuštění programu se objeví okno Form1 a v něm nápis „Ahoj“

### Vlastnosti

Název prvku	Vlastnost	Hodnota

Label1 Label	Caption	Zadej jméno:

Command1 CommandButton	Caption	Ukaz

Command2 CommandButton	Caption	Schovej

Form1 Form	Caption	Pozdrav

V tabulce jsou obsaženy změněné vlastnosti prvků. V prvním sloupečku je jméno (vlastnost Name) a typ prvku, ve druhém název vlastnosti a ve třetím hodnota, kterou této vlastnosti přiřadíme.

### Tvorba programu (Ahoj/ahoj.frm)

Programování ve Visual Basicu je založené na principu programování řízeného událostmi (event-driven programming). To znamená, že po spuštění program čeká na nějakou událost.

Událost je např. stisk klávesy nebo tlačítka myši, uplynutí určitého časového úseku apod. V případě, že nějaká událost nastane, program najde příslušnou proceduru (podprogram), která tuto událost obsluhuje a provede příkazy v ní uvedené. Tyto procedury budeme nazývat obslužnými procedurami událostí.

Procedury mají tvar:

Private Sub  JménoPrvku_TypUdálosti()

příkazy

End Sub

Příklad: Naprogramujte, aby se po stisknutí tlačítka ozval zvukový signál.

Postup: Poklepejte na okno Formuláře. Objeví se okno zdrojového kódu (Code).

Událost Load signalizuje natažení do operační paměti. Procedura Form_Load() obsahuje zpravidla inicializační příkazy.

V prvním seznamu vyberte prvek s názvem Command1, druhý seznam se automaticky nastaví na událost Click (klepnutí myši).

Stačí již jen doplnit příkaz Beep. Po spuštění programu se ozve zvukový signál při každém stisknutí tlačítka OK.

Pokračujeme psaním příkazů, které se mají objevit po stisku tlačítka Schovej. Již nebudeme chtít, aby byl v okně vidět prvek Label1 s nápisem Ahoj. Viditelnost prvku je obsažena ve vlastnosti Visible - nabývá hodnot True (prvek je vidět) nebo False (vidět není). V proceduře Command1_Click() přiřaďte vlastnosti Visible prvku Label1 hodnotu False.

Podobně upravíme kód i pro událostní proceduru Command2_Click. Prvek Label1se po stisku tohoto tlačítka opět objeví na formuláři.

#### Celá procedura:

Private Sub Command1_Click()

Label1.Visible = True

End Sub

Private Sub Command2_Click()

Label1.Visible = False

End Sub

#### Uložení projektu

Aplikaci ve zdrojovém kódu se říká projekt. Skládá se z více částí. Každou část je potřeba ukládat zvlášť (v souboru s projektem jsou uloženy jen odkazy na jednotlivé soubory).

Naše projekty budou obsahovat pouze formuláře. Pro to bude pro nás nejdůležitější umět uložit formulář. Soubory obsahující formulář mají koncovku .frm a je možno je samostatně ukládat. Uložený projekt má koncovku .vbp. Kromě těchto dvou souborů se současně s formulářem ukládá ještě soubor .frx ve kterém jsou uloženy grafické objekty (obrázky) pokud je formulář obsahuje.

# Text boxes

jméno a typ prvku

vlastnosti

hodnota vlastnosti Caption

pro spuštění programu (Run)

pro pozastavení programu (Pause)

tlačítko pro ukončení programu (End)

Label1 Label

Command1 Command Button

Command2 Command Button

jméno prvku

vlastnost

hodnota

Label1.Visible = False

přiřazovací příkaz